Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych położonych na  terenie Powiatu Łowickiego.

- Zakres zamówienia będzie obejmował opracowanie:

| Gmina | Obręb | pow. gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa (Ls) (ha) | ilość działek na których znajduje się użytek leśny (Ls) | ilość jednostek rejestrowych do których przypisane są działki ewidencyjne z użytkiem leśnym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nieborów | Bednary | 15,51 | 5 | 3 |
|  | Razem | 15,51 | 5 | 3 |

- uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu o powierzchni ok. 15,51 ha położonego:

- inwentaryzacji stanu lasu dla lasów o łącznej powierzchni ok. 252,00 ha położonych:

| Gmina | Obręb | pow. gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa (Ls) (ha) | ilość działek na których znajduje się użytek leśny (Ls) | ilość jednostek rejestrowych do których przypisane są działki ewidencyjne z użytkiem leśnym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bielawy | Borów– Łazinek | 8,0985 | 63 | 54 |
|  | Janinów | 0,5000 | 6 | 5 |
|  | Łazin | 2,9400 | 1 | 1 |
|  | Piotrowice | 0,4500 | 6 | 6 |
|  | Sobocka Wieś | 0,7790 | 8 | 8 |
|  | Stare Piaski | 0,5700 | 6 | 4 |
|  | Waliszew | 0,2200 | 3 | 2 |
|  | Waliszew Dworski | 0,8100 | 9 | 5 |
|  | Wola Gosławska | 0,3500 | 2 | 2 |
|  | Zakrzew | 0,6000 | 4 | 4 |
|  | Razem | 15,3175 | 108 | 91 |
| Chąśno | Błędów | 3,9800 | 11 | 11 |
|  | Chąśno Drugie | 6,4200 | 40 | 37 |
|  | Goleńsko | 2,6400 | 17 | 15 |
|  | Karnków | 1,8764 | 15 | 14 |
|  | Karsznice Duże | 0,1400 | 1 | 1 |
|  | Karsznice Małe | 4,9538 | 21 | 16 |
|  | Niespusza Wieś | 1,7300 | 20 | 16 |
|  | Nowa Niespusza | 1,7300 | 9 | 5 |
|  | Przemysłów | 7,1065 | 64 | 41 |
|  | Razem | 30,5767 | 198 | 156 |
| Domanie- wice | Sapy | 5,9268 | 42 | 33 |
|  | Stroniewice | 3,1600 | 11 | 6 |
|  | Strzebieszew | 2,4933 | 10 | 7 |
|  | Razem | 11,5801 | 63 | 46 |
| Kiernozia | Brodne Towarzystwo | 0,7500 | 7 | 7 |
|  | Chruśle | 2,3500 | 10 | 8 |
|  | Czerniew | 0,3000 | 2 | 2 |
|  | Jadzień | 0,1000 | 1 | 1 |
|  | Jerzewo | 0,1500 | 1 | 1 |
|  | Kiernozia | 0,4500 | 1 | 1 |
|  | Lasocin | 1,5600 | 7 | 7 |
|  | Natolin | 7,8933 | 33 | 24 |
|  | Niedzieliska | 0,8888 | 4 | 4 |
|  | Osiny | 0,1243 | 2 | 1 |
|  | PGR Długie | 1,0000 | 1 | 1 |
|  | Stępów | 2,3900 | 5 | 3 |
|  | Tydówka | 1,3200 | 5 | 4 |
|  | Wiśniewo | 1,3200 | 17 | 13 |
|  | Wola Stępowska | 4,1580 | 13 | 11 |
|  | Zamiary | 1,8300 | 10 | 9 |
|  | Razem | 26,5844 | 119 | 97 |
| Kocierzew Płd. | Gągolin Zachodni | 7,1390 | 15 | 14 |
|  | Konstantynów | 0,6000 | 2 | 2 |
|  | Lipnice | 2,0500 | 10 | 9 |
|  | Łaguszew | 0,8400 | 6 | 4 |
|  | Osiek | 1,8400 | 9 | 7 |
|  | Ostrowiec | 3,1500 | 14 | 12 |
|  | Płaskocin | 3,4690 | 30 | 23 |
|  | Sromów | 5,9800 | 20 | 17 |
|  | Wejsce | 9,4625 | 31 | 29 |
|  | Wicie | 5,5500 | 31 | 25 |
|  | Razem | 40,0805 | 168 | 142 |
| Łowicz Miasto | Korabka | 11,9996 | 36 | 31 |
|  | Kostka | 3,8974 | 7 | 6 |
|  | Małszyce | 6,3419 | 27 | 21 |
|  | Zielkówka | 0,1031 | 2 | 2 |
|  | Razem | 22,3420 | 72 | 60 |
| Łowicz Gmina | Małszyce | 0,0500 | 1 | 1 |
|  | Razem | 0,0500 | 1 | 1 |
| Łyszkowice | Gzinka | 4,3200 | 5 | 5 |
|  | Kolonia Łyszkowice | 5,8560 | 25 | 23 |
|  | Łyszkowice | 12,0933 | 29 | 17 |
|  | Nowe Grudze | 4,2672 | 16 | 11 |
|  | Zakulin | 1,4959 | 6 | 5 |
|  | Razem | 28,0324 | 81 | 61 |
| Nieborów | Bednary | 14,0300 | 38 | 32 |
|  | Julianów | 1,4000 | 3 | 3 |
|  | Mysłaków | 19,1136 | 47 | 47 |
|  | Nieborów | 17,4386 | 27 | 24 |
|  | Razem | 57,9822 | 115 | 106 |
| Zduny | Bąków Dolny | 1,3566 | 8 | 7 |
|  | Bąków Górny | 1,8850 | 11 | 10 |
|  | Bogoria Górna | 0,2900 | 3 | 2 |
|  | Jackowice | 0,7817 | 4 | 4 |
|  | Łaźniki | 0,0500 | 1 | 1 |
|  | Nowe Zduny | 3,3067 | 4 | 3 |
|  | Nowy Złaków | 0,0900 | 1 | 1 |
|  | Rząśno | 0,5002 | 3 | 2 |
|  | Strugienice | 8,1420 | 62 | 52 |
|  | Szymanowice | 1,3400 | 10 | 10 |
|  | Wierznowice | 2,8300 | 40 | 31 |
|  | Wiskienica Górna | 0,1700 | 2 | 1 |
|  | Zduny | 1,4833 | 8 | 8 |
|  | Złaków Kościelny | 2,7500 | 18 | 15 |
|  | Razem | 24,9755 | 175 | 147 |

- Faktyczny zakres wykonanych prac zostanie ustalony na podstawie sporządzonego przez wykonawcę zbiorczego zestawienia powierzchni objętych przedmiotem zamówienia. Należność zostanie wypłacona za rzeczywisty zakres wykonanych prac na podstawie ceny jednostkowej 
(za 1 hektar lasu) podanej przez wykonawcę.

- Lasy części wymienionych obrębów ewidencyjnych objęte są formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 55)

- Opracowaniem objęte zostaną grunty ujęte w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), 
na bazie aktualnych danych z ewidencji gruntów. W opracowaniu nie należy ujmować  powierzchni wykazanych w ewidencji jako Lz – zadrzewienia , zakrzaczenia.

- Wykonawca we własnym zakresie pozyska w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Starostwa bazy danych z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map ewidencyjnych niezbędnych 
do opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów. 
Materiały zostaną pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi 
do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o:

- ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.1302) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,

- ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych 
zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r., Nr 58, poz.405 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2408),

- wytyczne zawarte w „Zasadach sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu”  opublikowanych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r. /tzw. instrukcja/,

- ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronnie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm.),

- inne aktualnie obowiązujące przepisy i wytyczne.

- W opracowaniach jak i na mapach zostanie umieszczona informacja o dacie przyjętego stanu ewidencyjnego, który należy przyjąć na dzień podpisania umowy.

- Okres obowiązywania uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów należy przyjąć na okres 10 lat tj. od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2030r.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie pomiarów wykonanych w terenie.

- Uproszczony plan urządzenia lasu oraz inwentaryzacje stanu lasów należy wykonać w wersji papierowej, w języku polskim w formacie A – 4, w twardej oprawie introligatorskiej oraz elektronicznej z zapisem na elektronicznym nośniku danych w postaci pliku tekstowego edytowalnego (np. doc, odt, xls) oraz w pliku PDF  – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu 
oraz inwentaryzacji stanu lasu, oddzielnie dla każdej wsi/obrębu – w 3 egzemplarzach.

- Każdy egzemplarz sporządzonej dokumentacji urządzeniowej winien posiadać stopkę tytułową 
na zewnętrznej, twardej oprawie oraz dodatkowo na grzbiecie (nazwę obrębu oraz gminy objętej opracowaniem). Strony planu oraz inwentaryzacji należy ponumerować, zaopatrzyć w spis treści umieszczony na początku opracowania. W spisie treści należy podać ilość egzemplarzy map zamieszczonych w dokumencie. Jeden egzemplarz map winien być podklejony na płótnie lub zafoliowany (odporny na złe warunki atmosferyczne).

- W części końcowej opisu ogólnego uproszczonego planu urządzenia lasu (po zestawieniach tabelarycznych) należy umieścić rozdział p.t. ,,Uzgodnienia” gdzie zostaną zamieszczone poświadczenia o wyłożeniu planu w gminie oraz opinia Nadleśnictwa Skierniewice.

- Do każdego opracowania należy dołączyć (w kieszeni na końcu opracowania) komplet map gospodarczych w skali stosownej do wielkości inwentaryzowanego obszaru lecz nie mniejszej 
niż 1:10 000 wykonanych na podstawie mapy ewidencyjnej z oznaczeniem numerów działek ujętych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów. Mapy powinny zawierać odniesienia terenowe w celu łatwego zidentyfikowania działek. Każdy egzemplarz mapy 
na odwrotnej stronie powinien być ponumerowany, zawierać wykaz oddziałów i pododdziałów. Mapa powinna zawierać napis tytułowy, określenie obiektu i położenia, datę stanu opracowania, skalę, szkic sytuacyjny miejscowości z usytuowaniem obszarów leśnych i numerami poszczególnych oddziałów, oznaczenie literami pododdziałów z podaniem gatunku głównego, podaniem jego udziału w składzie gatunkowym oraz wieku, oznaczenie cyfrą (liczba porządkowa) wydzieleń , zakolorowane pododdziały według gatunku panującego (posługując się barwami, jak dla Lasów Państwowych. Opis gruntów przyległych , podpis wykonawcy.

- Na mapach dołączonych do opracowań należy zaznaczyć odmiennym kolorem grunty przeznaczone do zalesienia w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin. Wykonawca wystąpi do poszczególnych gmin o udostepnienie ww. danych.

- Czystopisy uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów wykonane będą przy użyciu drukarki komputerowej zapewniającej trwałość wydruku, tzn. druk nie może rozpływać się po zamoknięciu.

- Rozbieżności między stanem faktycznym na gruncie a ewidencją gruntów należy przedstawić 
w ,,Wykazie rozbieżności kategorii gruntów pomiędzy stanem w ewidencji a stanem na gruncie na działkach objętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasów’’, jako integralną część uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów.

- Wyciągi zadań gospodarczych określonych w uproszczonym planie urządzenia lasu 
lub inwentaryzacji stanu lasów należy wykonać oddzielnie dla każdego właściciela (współwłaściciela) wykazanego w ewidencji gruntów i przekazać Zamawiającemu 
na elektronicznym nośniku danych w postaci pliku tekstowego edytowalnego (np. doc, odt, xls) oraz w pliku PDF.

- Wykonawca dokona uzgodnienia z właściwym terenowo Nadleśnictwem w zakresie przyjęcia docelowych typów gospodarczych drzewostanów, rodzaju rębni oraz składów gatunkowych upraw leśnych itp. Kopia tych uzgodnień przekazana zostanie Zamawiającemu.

- Wykonawca uzgodni w razie potrzeby (strefa zagrożenia pożarowego) projekty sporządzanej dokumentacji urządzeniowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Z uzgodnień tych należy sporządzić notatkę służbową i przekazać ją Zamawiającemu.

- Po zakończeniu prac dotyczących sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu Wykonawca:

- złoży jeden egzemplarz projektu uproszczonego planu urządzenia lasu w Urzędzie Gminy Nieborów, celem wyłożenia go na okres 60 dni do publicznego wglądu. Wyłożony w gminie projekt planu musi zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe wraz z zadaniami dla poszczególnych właścicieli lasów a także mapy;

- powiadomi Wójta Gminy Nieborów o konieczności pisemnego poinformowania właścicieli lasów o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego;

- niezwłocznie, ale nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dostarczy Zamawiającemu pisemną informację o dokonaniu wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasu przez Wójta Gminy Nieborów.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić zainteresowanym właścicielom niezbędnych informacji, analizować wpływające zastrzeżenia i wnioski oraz dokonywać ewentualnych korekt w projekcie uproszczonego planu urządzenia lasu. Do złożonych wniosków i zastrzeżeń wykonawca przygotuje propozycję rozstrzygnięcia i niezwłocznie przekaże do Zamawiającego celem rozpatrzenia. Rozstrzygnięcia podjęte w wyniku rozpatrzenia złożonych zastrzeżeń i wniosków Wykonawca uwzględni w projekcie uproszczonego planu urządzenia lasu.

- Wykonawca uzyska od  Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice pisemną opinię do projektu  uproszczonego planu urządzenia lasu - zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o lasach.

- Całkowite wykonanie zlecenia (łącznie z: wyłożeniem projektu uproszczonego planu urządzenia lasu w Urzędzie Gminy Nieborów, okresem na składanie zastrzeżeń i wniosków do tego 
planu, uzyskaniem wymaganych opinii oraz przekazaniem do zatwierdzenia) nie może nastąpić 
później niż do 15 września 2020r.

- Odbiór kompletnej dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie ostatecznego protokołu przyjęcia.

- Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi do bezpłatnego usuwania 
(w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia przez  zamawiającego) nieujawnionych 
w czasie odbioru prac ewentualnych usterek powstałych w trakcie sporządzania dokumentacji urządzeniowej.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcy gwarancji i rękojmi liczonej 
od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Wraz z odbiorem przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy wykonanego w ramach Umowy.